## Slide 1
Smart Building Konzept
Neubau Hubrainstrasse 44 a/b, 8124 Maur
Markus Weber / Cyrill Weber / 2020

## Slide 2: Amstein + Walthert Gruppe
«Technik und Nachhaltigkeit am Bau» ist unsere Leidenschaft: Von der strategischen Planung bis hin zur Bewirtschaftung – über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Die Auftraggeber sind unsere Vertrauenspartner; mit fachlicher und sozialer Kompetenz entwickeln wir gemeinsam die bessere Lösung.

## Slide 3: Amstein + Walthert Standorte

## Slide 4: Amstein + Walthert Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung

## Slide 5: Amstein + Walthert Team «Maur, Hubrainstrasse 44»
Gesamtkonzept: Markus Weber, Cyrill Weber (AWZH)
Fachkoordination: Cyrill Weber (AWZH), Kevin Allgäuer (AWLU)
Elektro, Automation: Cyrill Weber (AWZH)
Heizung, Lüftung: Patricia Stutz (AWLU)
Sanitär: Kevin Allgäuer (AWLU)
Bauphysik: Marcus Knapp, David Gillen (AWZH)
Akustik/Lärmschutz: Matthias Bielenberg (AWZH)

## Slide 6: Minergie Zertifizierung … und viel mehr
Anforderungen Wärmedämmung
Erneuerbarer Energieanteil
Anforderungen Fenster
kontrollierte Lüftung mit WRG
Heizung und Warmwasser
Anforderungen Luftdichtigkeit

## Slide 7: ZEV – Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
Auf Anfang 2018 hat der Bund mit Revision des Energiegesetzes den Art. 17 «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)» ergänzt:
Damit können sich mehrere Gebäude und Grundeigentümer zum Eigenverbrauch zusammenschliessen und bilden neu einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV).
Gegenüber dem Energieversorger treten sie als Einheit auf und verfügen somit nur noch über einen einzigen Anschlusspunkt ans Stromnetz und einen Stromzähler gegenüber dem Versorger.
Die Abrechnung der individuellen Strombezüge innerhalb des Zusammenschlusses ist Sache derselben.

## Slide 8
7 Rp.
22 Rp.
Ziel ist, möglichst viel des eigenproduzierten Stroms selber zu nutzen
EVZ
Haus 2
Haus 1

## Slide 9
90 Photovoltaik Module
ca. 30 kWp, 29‘000 kWh/a
Reduktion CO2 ca. 17‘000 kg/a
zentrale Batterie 19.5 kWh
Eigenverbrauch ca. 65%
Eigenverbrauchs-Optimierung
(Erhöhung Eigenverbrauch)
Smart Ladestationen

## Slide 10
Ziel ist, möglichst viel des eigenproduzierten Stroms selber zu nutzen

## Slide 11: Sole-Wasser-Wärmepumpe pro Haus
Erdsonden
pro Haus:
2 x 250m
WP pro Haus:
16 kW Heizleistung
13 kW Kühlleistung
Free-Cooling
Heizen
Erdspeicher
Wärmebezug
Winter
Sommer
Erdspeicher
Wärmeabgabe

## Slide 12: kontrollierte Lüftung pro Wohneinheit
65% Feuchterückgewinnung
90% Wärmerückgewinnung
Diamant-Kreuz-Gegenstrom-Enthalpietauscher

## Slide 13: Smart Metering
12 Elektrozähler
14 Warmwasserzähler
10 Kaltwasserzähler
5 Wärmezähler
Transparenz
Abrechnung
komplette
Nebenkostenabrechnung

## Slide 14: Hausautomation - individuell
Komfort
Sicherheit
Energieeffizienz
… modular und individuell erweiterbar

## Slide 15: Bedienung - inRoom, Remote
Mobile
Tablet
Taster

## Slide 16: Bedienung – inRoom Varianten
Variante 2 U::Lux Switch Bedienterminal
Variante 1 Feller EDIZIOdue colore UNI-Taster
Variante 3 Thermokon Bedienterminal

## Slide 17: Zentralbedienung - Hauseingang
Gehen/Kommen
Licht komplett aus, selektiv ein
Anwesenheitssimulation Ein/Aus
Sonnenschutz
zentral Auf/Ab
Heizung
Komfort/Standby

## Slide 18: Wetterstation - Zentralsteuerung
erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Temperatur und Helligkeit:
z.B. Steuerung von Markisen, Jalousien und Aussenbeleuchtung

## Slide 19: Türsprechstelle – über Mobile
Benachrichtigungen auf dem Smartphone, dass jemand geklingelt hat
Möglichkeit via Smartphone/HD-Video mit dem Besucher zu sprechen
Automatische Foto Historie von Besuchern
Videokamera mit Infrarot Nachtsicht
Türe via Smartphone zu öffnen

## Slide 20: Heizung – individuelle Raumtemp

## Slide 21: Sonnenschutz – Einzel, Gesamt
Markisen
Jalousien

## Slide 22: Beleuchtung - Inszenierung
1. Ebene Grundbeleuchtung Decken-Einbauspot
2. Ebene Deko-Beleuchtung Hängeleuchten
3. Ebene Deko-Beleuchtung Boden-Einbauspot
individuell Ambient-Beleuchtung Philipps Hue

## Slide 23: Beleuchtung – Schalten, Szenen
Lichtszenen individuell
programmierbar

## Slide 24: Steckdosen – geschaltet, Szenen
geschaltete Steckdosen
individuell nachrüstbar
und programmierbar

## Slide 25: Einbaulautsprecher - Multiroom
Sonos Amplifier
Sonos App
Magnat
Einbaulautsprecher

## Slide 26: Sicherheit - Branddetektion

## Slide 27: Einbruchprävention - Simulation
Licht
Jalousien

## Slide 28: Einbruchprävention - Paniktaster
Paniktaster
Innenlicht
Aussen-Flutlicht

## Slide 29: Einbruchprävention - Kamera

## Slide 30: Smart Gardening - Wegweisung

## Slide 31: Smart Gardening - Inszenierung

## Slide 32: Smart Gardening - Beschallung

## Slide 33: Smart Gardening - Pflege
automatische Gartenbewässerung
automatisches Rasenmähen
vernetzt

## Slide 34: Sprachsteuerung - Alexa

## Slide 35: Modular, individuell erweiterbar

## Slide 36
Herzlichen Dank